## Slide 1: Подготовка и обработка поверхностей под простую водную окраску
ручными инструментами
ГОБОУ «ЦАО»
Майсакова Т.А. учитель трудового обучения
Г.Великий Новгород

## Slide 2: Подготовка поверхностей под простую окраску
Поверхности перед окраской водными составами должны быть:
1.СУХИМИ
2.РОВНЫМИ
3.ЧИСТЫМИ
Этапы технологического процесса:
1. Подготовка
2. Обработка
3. Окраска
1.Операции подготовки:
1. Очистка поверхности
2. Огрунтовка

## Slide 3: Инструменты для подготовки поверхностей под окраску
1. Шпатели - для устранения мелких дефектов на поверхности перед покраской
2. Лещадь – для удаления шероховатости

## Slide 4
2. Валики - для нанесения разных материалов (грунт, краска, клей) на поверхность. Валики делятся по виду ворса и по размеру:
Меховой
Тканевый
Велюровый
поролоновый

## Slide 5
3. Кисти
Кисти можно разделить:
По материалу ворса: натуральные и искусственные
Размеру:
Форме: плоские, скошенные, круглые, овальные и другие

## Slide 6
4. Другие инструменты
В работе маляра могут использоваться такие инструменты как:
1.Измерительные инструменты: уровни, рулетки, линейки
2.Электрические инструменты: краскопульты, шлифовальные машины

## Slide 7: Ответить на вопросы:
1. Перечислить инструменты для подготовки поверхности к окраске
2. Назвать инструмент для устранения мелких дефектов на поверхности перед покраской
3. Перечислить инструменты для нанесения разных материалов (грунт, краска, клей) на поверхность.

## Slide 8: 1.Очистка поверхностей
Самым важным этапом подготовки окрашиваемой поверхности является ее тщательная очистка от грязи с помощью инструмента – металлического шпателя.

## Slide 9: Ответы на вопросы:
1. Назвать самый важный этап подготовки поверхности.
2. Каким инструментом выполняется эта операция?

## Slide 10: Сглаживание торцом дерева
Сглаживание - удаление с оштукатуренной поверхности шероховатости лещадью (силикатным кирпичом, торцом деревянного бруска, куском пемзы или мрамора) или шлифовальной шкуркой.

## Slide 12: 2.Огрунтовка поверхности
«Огрунтовка» – нанесение на обеспыленную поверхность грунтовочных составов.
Назначение огрунтовки - придать всей окрашиваемой поверхности однородность, повышение сцепления между основанием и окрасочным слоем.
Операция «Огрунтовка» выполняется материалом грунтовкой
Инструменты: кисти, валики

## Slide 13
Огрунтовку выполняют плавными, но сильными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. При этом кисть поворачивают вокруг своей оси, чтобы волос срабатывался равномерно со всех сторон.
Грунтовку наносят движениями кисти в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Стены грунтуют сначала горизонтальными движениями, а затем – вертикальными.
1
2

## Slide 14: Необходимо решить проблемные ситуации:
Ситуация 1
После очистки поверхности у рабочего слезятся глаза и появляется раздражение на коже. Что делать?
Ситуация 2
Огрунтовать поверхность можно валиком и кистью. Каким инструментом лучше и почему?

## Slide 15: Обработка поверхности под простую окраску
Этапы технологического процесса:
1. Подготовка.
2. Обработка.
3. Окраска
Операции обработки:
3.Частичная подмазка
4.Шлифование подмазанных мест
5. Огрунтовка

## Slide 16: 3. Частичная подмазка -
это процесс заполнения шпаклевочными составами повреждённых мест (стальной шпатель)
Вначале следует заполнить трещину поперечными (по отношению к ней) движениями шпателя, а затем выровнять уложенный слой движениями шпателя вдоль трещин.
1
2
3

## Slide 17: 4.Шлифование
После высыхания шпатлёвки её шлифуют.
Шлифуют подмазанные места наждачной бумагой.
Для большего удобства шкурку зажимают в специальное приспособление.

## Slide 19: 5.Огрунтовка
1. Что значит «Огрунтовка»
2. Назвать назначение «Огрунтовки»
3. Каким материалом можно выполнять операцию «Огрунтовка»?
4. Назвать инструмент для выполнения операции «Огрунтовка»

## Slide 21: Подготовка и обработка поверхности

## Slide 22: Ответить на вопросы:
1. Назвать этапы технологического процесса
2. Какие операции выполняются в этапе «Обработка»
3. Перечислить инструменты для «Обработки» поверхности
4. Каким инструментом выполняют подмазку?
5. Какие инструменты используют при подмазке?
6. Для чего производят огрунтовку поверхности?