## Slide 1: Буксировка транспортных средств

## Slide 2
СПОСОБЫ БУКСИРОВКИ НЕИСПРАВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Запомните! Буксировка – опасная операция, поэтому всегда следуйте «золотому правилу»: не уверены – не цепляйте! К тому же у водителя, который собрался взять на буксир, согласно ПДД должен быть стаж вождения не менее 2 лет!
Самый простой – с помощью гибкой сцепки. Трос должен быть довольно прочным, иначе конструкция из двух автомобилей разлетится по дороге, создав аварийную ситуацию.
Длина троса от 4 до 6 метров. Если трос будет короче, вы рискуете получить вмятину на багажнике от буксируемого автомобиля. Если длиннее, то между вами может кто-то влезть.

## Slide 3
С точки зрения безопасности Правила предусмотрели, что трос должен быть оснащен двумя флажками 20х20 см с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 5 см со световозвращающей поверхностью. Тогда проезжающие рядом автомобили не будут встраиваться между вами, увидев эти яркие сигналы.

## Slide 4
Если у буксируемого транспортного средства сломана тормозная система, то на гибкой сцепке транспортировать его не удастся. В этом случае пригодится сварная конструкция из уголков или труб, которая не даст возможности транспортным средствам сблизится. Такой способ буксировки называется на жесткой сцепке. При буксировке на жесткой сцепке конструкция не должна превышать 4 метров.

## Slide 5
.
Также возможна буксировка частичным вывешиванием.
Или методом частичной погрузки.

## Slide 6
Эвакуатор буксирует автомобили, полностью погружая их на себя.

## Slide 7
Хотя Правила не запрещают наличие пассажиров в буксируемой «легковушке» при буксировке на гибкой или жесткой сцепке, но лучше все же обойтись без них. Иначе перегруза с переворотом не миновать. Зато в буксируемой машине должен обязательно сидеть за рулем водитель. Хотя если конструкция жесткой сцепки обеспечит устойчивое следование автомобиля по траектории буксирующего, то водителю заднего можно покинуть борт машины.
А при буксировке методом частичной погрузки людей вообще нельзя перевозить, ни в кабине, ни в кузове буксируемого, а также в кузове буксирующего грузовика.

## Slide 8
5 случаев, когда ПДД запрещают буксировку:
1. Если не работает рулевое управление. Буксировка в этом случае допускается лишь методом частичной погрузки – во время него все равно за рулем буксируемого автомобиля не должно никого быть.
2. Двух и более транспортных средств. Иначе конструкция получится неуправляемой.
3. Если отказали тормоза. Иначе при торможении сзади едущий автомобиль будет толкать передний. А тормоза рассчитаны только на одно транспортное средство. Впрочем, на жесткой сцепке допускается буксировать транспортное средство, которое вдвое легче (по фактической массе), нежели буксир, даже при неисправной тормозной системе.
4. Мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов. Но буксировка мотоциклов с боковым прицепом не запрещена.
5. В гололедицу на гибкой сцепке. Речь идет даже не о гололёде, когда даже тормоза не спасут, а о периоде, когда только начинает появляться наледь на дорогах. Но если очень надо, то на жесткой сцепке такая транспортировка Правилами не запрещена.

## Slide 9
На автомобиле, выполняющем буксировку, должен быть предусмотрен ближний свет, а на буксируемом аварийная сигнализация. В случае если неисправна аварийная сигнализации на автомобиль крепится знак аварийной остановки.
Максимальная скорость при буксировке составляет 50 км/ч, независимо от того, происходит буксировка в населенном пункте или за его пределами. Буксировка на автомагистрали не запрещена, но не стоит забывать о нормах скоростного режима на автомагистрали.
Знак «Движение с прицепом запрещено»
запрещает буксировку механических транспортных средств!