## Slide 1: Ремонт кабинета математики: от потолка до пола с учетом всех расчетов
Преподаватель: Мальцева Ксения Михайловна
г. Верхняя Салда
2024

## Slide 2: Площадь и периметр прямоугольника, квадрата

## Slide 3: Что необходимо знать для того, чтобы сделать ремонт помещения?
Площадь потолка. Для чего? Что можем узнать?
Площадь стен. Для чего? Что можем узнать?
Площадь пола. Для чего? Что можем узнать?
Площадь окна и проема двери. Для чего? Что можем узнать?
Периметр потолка и пола. Для чего? Что можем узнать?

## Slide 4
Ремонт кабинета математики

## Slide 5: Что необходимо купить?
Краска
Кисть
Валик
Ванночка для краски
Респиратор
Очки защитные
Перчатки

## Slide 6: Задача №1
Для покраски 1 м2 потолка требуется 160 г краски. Краска продается в банках. Сколько банок краски нужно купить для ремонта потолка кабинета математики, если банки продаются по 0,9 кг, 1,3 кг, 2,5 кг, 3 кг, 7 кг, 13 кг? Рассчитайте стоимость необходимой краски. Рассчитайте стоимость всего ремонта потолка.

## Slide 7: Задача №1
Объем банки | 1) 160 г = 0,16 кг 2) Площадь потолка · 0,16 кг = Всего краски 3) Всего краски : Объем банки = Количество банок 4) Количество банок · Цена одной банки = Стоимость краски
0,9 кг | 1) 160 г = 0,16 кг 2) Площадь потолка · 0,16 кг = Всего краски 3) Всего краски : Объем банки = Количество банок 4) Количество банок · Цена одной банки = Стоимость краски
1,3 кг | 
2,5 кг | 
3 кг | 
7 кг | 
13 кг | 

## Slide 8: Расчет
1) Объем банки 0,9 кг ( цена 239 руб)
Площадь потолка = 47,4039 м2
47,4039*0,16=7,6 кг –всего краски
7,6:0,9=8,4 шт банок
Необходимо купить 8+1=9 банок краски
Стоимость краски 9*239руб=2151 руб

## Slide 9: Расчет
2) Объем банки 1,3 кг ( цена 170 руб)
Площадь потолка = 47,4039 м2
7,6 кг –всего краски
7,6:1,3=5,8 шт банок
Необходимо купить 5+1=6 банок краски
Стоимость краски 6*170руб=1020 руб

## Slide 10
6) Объем банки 13 кг ( цена 1016 руб)
Площадь потолка = 47,4039 м2
7,6 кг –всего краски
7,6:13=0,5 шт банок
Необходимо купить 1 банку краски
Стоимость краски 1*1016руб=1016 руб

## Slide 11: Таблица стоимости краски
Объем банки | Количество банок | Стоимость краски
0,9 кг | 9 | 2151 руб
1,3 кг | 6 | 1020 руб
2,5 кг | 4 | 2396 руб
3 кг | 3 | 795 руб самая выгодная покупка
7 кг | 2 | 1296 руб
13 кг | 1 | 1016 руб

## Slide 12
Цена краски

## Slide 13
Цена краски

## Slide 14: Стоимость всего ремонта потолка
Выберите самые выгодные цены для товаров и рассчитайте стоимость всего ремонта.

## Slide 15
Цена товаров

## Slide 20
Ремонт стен
кабинета математики

## Slide 21: Задача №2
Для покраски 1 м2 стен требуется 0,2 кг краски. Краска продается в банках. Сколько банок краски нужно купить для ремонта стен кабинета математики, если банки продаются по 13 кг? Рассчитайте стоимость необходимого количества краски.

## Slide 22: Расчет
Стена №1
  1) Длина стены 5,43 м
  2) Высота стены 2,9 м
  3) Площадь стены 5,43 · 2,9= 15,747 м2
Стена №3
  1) Длина стены 5,43 м
  2) Высота стены 2,9 м
  3) Площадь стены 5,43 · 2,9= 15,747 м2
№2
№3
№4
№1

## Slide 23: Расчет
Стена №4
  1) Длина стены 8,73 м
  2) Высота стены 2,9 м
  3) Площадь стены 8,73 · 2,9= 25,317 м2
  4) Ширина двери 1,53 м
  5) Высота двери 2,4 м
  6) Площадь двери 1,53 · 2,4 = 3,672 м2
  7) Площадь стены для покраски = Площадь стены - Площадь двери
  25,317-3,672=21,645 м2
№2
№3
№4
№1

## Slide 24: Расчет
Стена №2
  1) Длина стены 8,73 м
  2) Высота стены 2,9 м
  3) Площадь стены 8,73 · 2,9= 25,317 м2
  4) Ширина окна 1,85 м
  5) Высота окна 2,1 м
  6) Площадь окна 1,85 · 2,1 = 3,885 м2
  7) Площадь всех окон 3 · 3,885 = 11,655 м2
  8) Площадь стены для покраски= Площадь стены - Площадь всех окон
  25,317-11,655= 13,622 м2
№2
№3
№4
№1

## Slide 25: Расчет
  Площадь для покраски = Сумме площадей всех стен
  Площадь для покраски · 0,2 кг = Всего краски
  Всего краски : Объем банки = Количество банок
  Количество банок · Цена одной банки = Стоимость краски
Для покраски 1 м2 стен
требуется 0,2 кг краски
  Площадь для покраски =
  15,747+15,747+21,645+13,622=66,761 м2
  Всего краски =
  Количество банок =
  Стоимость краски =

## Slide 26
Ремонт пола
кабинета математики

## Slide 27: Задача №3. Покрасить пол
Для покраски 1 м2 пола требуется 0,2 кг краски. Краска продается в банках. Сколько банок краски нужно купить для покраски пола кабинета математики, если банки продаются по 2,7 кг, 10 кг? Рассчитайте стоимость необходимого количества краски.

## Slide 28: Расчет
  Длина кабинета =
  Ширина кабинета =
  Площадь кабинета =
  Площадь кабинета· 0,2 кг = Всего краски
  Всего краски : Объем банки = Количество банок
  Количество банок · Цена одной банки = Стоимость краски

## Slide 29: Задача №4. Постелить линолеум
В кабинете математике необходимо постелить линолеум. Линолеум продается шириной 3м. Сколько метров линолеума необходимо купить? Рассчитайте стоимость необходимого количества линолеума.

## Slide 30: Расчет для линолеума в длину пола
Длина пола =
Ширина пола =
Количество полос линолеума = Ширина пола : 3
Всего метров линолеума = Количество полос · Длину пола
Стоимость линолеума = Всего метров линолеума · Цена 1 м2 линолеума

## Slide 31: Расчет для линолеума в ширину пола
Ширина пола =
Длина пола =
Количество полос линолеума = Длина пола : 3
Всего метров линолеума = Количество полос · Ширину пола
Стоимость линолеума = Всего метров линолеума · Цена 1 м2 линолеума

## Slide 32
Спасибо вам за ремонт кабинета!