## Slide 1: Методические материалы для проведения конкурса профессионального мастерства по профилю "Столярное дело" для учащихся с ОВЗ (11 класс)
Разработал : Калугин Николай Александрович, учитель трудового обучения ГОБОУ «ЦАО»
г. Великий Новгород

## Slide 2: Содержание
1. Техническая документация.
2. Технологическая карта «Изготовление углового концевого соединения на шип открытый, сквозной, одинарный УК -1».
3. Критерии оценки выполнения работы.
4. Тестовые задания.
5. Ключ к проверке тестовых заданий.

## Slide 3: Техническая документация изготовления углового открытого шипового соединения УК-1 .
Технические условия:
1. Заготовка должна быть больше номинала по ширине и толщине минимум на 5 мм, по длине больше указанного размера.
2 Материалы: брусок хвойных пород.

## Slide 4: Технологическая карта
Наименование изделия:
Угловое концевое соединение на шип
открытый, сквозной, одинарный.
Размер: 350*250*30
Материал: древесина хвойных пород.
Применение: изготовление рам, дверей
и т.д.

## Slide 5
Номер п/п | Последовательность работы | Эскиз | Инструменты
1 | Подобрать материал для бруска по размерам, заданным на чертеже. |  | Линейка
2 | Сравнить обе пласти бруска, выбрать лучшую, которая будет лицевой (на глаз). |  | 
3 | Выстрогать пласть, которая будет лицевой. |  | Рубанок
4 | Проверить выстроганную пласть. |  | Линейка
5 | Отметить выстроганную и проверенную пласть лицевым значком |  | Карандаш
6 | Сравнить обе кромки бруска, выбрать лучшую, которая будет лицевой (на глаз). |  | 

## Slide 6
Номер п/п | Последовательность работы | Эскиз | Инструменты
7 | Выстрогать кромку, которая будет лицевой. |  | Рубанок
8 | Проверить выстроганную кромку. |  | Линейка угольник
9 | Отметить выстроганную и проверенную кромку лицевым значком. |  | Карандаш
10 | Разметить рейсмусом (штангенциркулем) ширину бруска. |  | Линейка Рейсмус (штангенциркуль)
11 | Выстрогать кромку бруска до рисок, проведенных рейсмусом (штангенциркулем) на пластях. |  | Рубанок
12 | Разметить рейсмусом (штангенциркулем) толщину бруска. |  | Линейка Рейсмус (штангенциркуль)

## Slide 7
Номер п/п | Последовательность работы | Эскиз | Инструменты
13 | Выстрогать пласть бруска до рисок, проведенных рейсмусом (штангенциркулем). |  | Рубанок
14 | Разметить длину бруска. |  | Линейка Угольник карандаш
15 | Отпилить припуск бруска по длине. |  | Ножовка
16 | Проверить размеры бруска и прямоугольность смежных сторон. |  | Линейка угольник
17 | Разметка проушин с кромок и торца. |  | Рейсмус (штангенциркуль) Угольник карандаш
18 | Запиливание проушин и удаление лишнего материала. |  | Стамеска Киянка Ножовка

## Slide 8
Номер п/п | Последовательность работы | Эскиз | Инструменты
19 | Разметка шипов. |  | Рейсмус (штангенциркуль) Угольник карандаш
20 | Запиливание шипов. Спиливание щечек. |  | Ножовка угольник
21 | Подгонка соединения, обозначение деталей. |  | Стамеска напильник Угольник карандаш
22 | Сборка изделия. |  | 
23 | Зачистка поверхности изделия. Оценка качества готового изделия. |  | Наждачная бумага

## Slide 9: Критерии оценки выполнения работы
№ | Критерии | Наименование проверки | 10 баллов | 8 баллов | 5 баллов
1 | Габаритные размеры изделия | Отклонение от заданных размеров | +/- 1 мм | +/- 1.5 мм | более 1.5мм
2 | Пиление шипов | Отклонение плоскости распила | Существенных нет | Не более +/- 1 мм | Не более +/- 1.5 мм
3 | Долбление проушин | Отклонение от заданных размеров | Существенных нет | Не более +/- 1 мм | Не более +/- 1.5 мм
4 | Качество обработки | Дефекты изделия, полученные при обработке | Существенных нет | Небольшие сколы, шероховатости | Трещины, значительные неровности
5 | Сборка соединений | Плотность соединений | Отсутствие видимых зазоров | Зазор в примыкании не более 0.5мм | Зазор в примыкании более 0.5мм

## Slide 10
№ | Критерии | Наименование проверки | 10 баллов | 8 баллов | 5 баллов
6 | Проверка качества соединения | Четыре угла рамки касаются плоскости опоры (стола), при нажатии на угол- рамка лежит без колебаний | Нет колебаний рамки |  | 
7 | Соблюдение норм времени | Продолжительность изготовления изделия (3 часа) | Работа завершена вовремя | Отклонение от нормы не более 30 мин | Отклонение от нормы более 30 мин
8 | Соблюдение безопасных условий труда | Выполнение ТБ при работе | Соответствует требованиям | Незначительные нарушения | Грубые нарушения
9 | Соблюдение норм трудовой дисциплины | Выполнение норм трудовой дисциплины при работе | Нет нарушений | Незначительные нарушения | Грубые нарушения
 |  |  | 90 | 64 | 40

## Slide 11: Тестовые задания.
№ п/п | Содержание теста | Варианты ответов
1. | Все ветки с листьями или хвоей называются? | а) крона б) корень в) корона
2. | Наружная часть ствола дерева? | а) древесина б) кора в) сердцевина
3. | Что относится к механическим свойствам древесины? | а) влажность б) прочность в) теплопроводность
4. | Какая самая мягкая часть дерева? | а) сердцевина б) камбий в) заболонь
5. | Обработка древесины, в процессе которой происходит нарушение волокон | а) гнутьё б) строгание в) прессование
6. | Для первоначального, грубого строгания используют | а) рубанок б) фуганок в) шерхебель
7. | Вид пиломатериала, ширина которого превышает толщину больше чем в два раза | а) брус б) горбыль в) доска

## Slide 12
8. | Продольная, узкая часть доски | а) кромка б) пласть в) ребро
9. | Единица измерения, равная одной сотой части метра | а) сантиметр б) миллиметр в) километр
10. | Измерительный инструмент для определения наружных и внутренних размеров, а так же глубины | а) шпиндель б) штангенциркуль в) кронциркуль
11. | Какой брусок длиннее | а) 420мм б) 42,2см в) 421мм
12. | Правильный угол заточки ножей строгальных инструментов | а) 10°(±5) б) 30°(±5) в) 40°(±5)
13. | Фугование зубьев пилы - это | а) их заточка б) выравнивание зубьев в) разводка зубьев
14. | Облицовка малоценной древесины шпоном ценных пород | а) шпатлевание б) фанерование в) шлифование
15. | Увеличение ширины изготавливаемой детали путем соединения в одно целое отдельных досок или брусков | а) сплачивание б) сколачивание в) сращивание

## Slide 13
16. | Какова правильная последовательность действий при быстро распространяющемся пожаре? | а) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для удаления дыма б) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя подручные средства
17. | Соединение металлических частей электродвигателей и станков проводом с землей | а) напряжение б) заземление в) проводка
18. | На каком расстоянии от верха и низа оконной створки крепится петля | а) 100мм б) 200мм в) 500мм
19. | При работе в столярной мастерской необходимо соблюдать правила: | а) ТБ б) ДСП в) ОБЖ
20. | Горящий электропровод нельзя тушить | а) песком б) водой в) порошковым огнетушителем

## Slide 14
21. | Инструмент для гладкого строгания дерева называется… | а) рубанок б) шерхебель в) фуганок
22. | Подошва длиннее у… | а) рубанка б) фуганка в) шерхебеля
23. | Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? | а) направить на него струю огнетушителя б) повалить человека на землю и накрыть платной тканью в) сорвать с него одежду
24 | Естественная сушка древесины проводится… | а) в камере б) в штабеле в) в сарае
25. | Главный инструмент резчика называется…. | а) ножичек б) косячок в) рубанок
26. | Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? | а) пеной б) песком в) водой
27. | Первый этап вырезания геометрического орнамента это- | а) подрезание б) накалывание в) надрезание

## Slide 15
28. | Придание изделию с геометрической резьбой оттенка называется… | а) лакирование б) морение в) шлифование
29. | Щит собирается на… | а) клею б) гвоздях в) шурупах
30. | Шерхебель это- | а) строгальный инструмент б) шлифовальный инструмент в) заточной инструмент
31. | Непрозрачная отделка столярного изделия это отделка… | а) лаком б) краской в) мелом
32. | СТД это- | а) сверлильный станок б) токарный станок в) шлифовальный станок
33. | Заготовка крепится на станке правым концом… | а) в задней бабке б) в ступоре в) в станине
34. | Заготовка для токарного станка называется…. | а) полено б) болванка в) бревно

## Slide 16
35. | Щётка с ручкой для сметания опилок, стружек, пыли с верстаков и станков называется… | а) веник б) смётка в) швабра
36. | К твёрдым породам древесины относится…. | а) тополь б) сосна в) бук
37. | Ручки для инструмента должны изготавливаться из …. пород древесины | а) мягких б) твёрдых в) средних
38. | К круглым лесоматериалам относится…. | а) доска б) бревно в) брус
39. | К механическим свойствам древесины относятся | а) растяжение б) плотность в) электропроводность
40. | Рабочее место столяра это… | а) мастерская б) класс в) верстак
41. | Круглый шип это- | а) шкант б) проушина в) пробка

## Slide 17
42. | Канавка (прорезь) в головках винтов и шурупов для отвёртки называется… | а) четверть б) шлиц в) шпунт
43. | Правильно сложенный ряд досок, брусков, брёвен, готовой продукции называется…. | а) укладка б) штабель в) шпунт
44. | Станок для затачивания инструментов называется… | а) заточка б) дрель в) точило
45. | Приспособление для распиловки деревянных брусков и досок под определённым углом называется… | а) стусло б) ножовка в) струг
46. | Электрофицированный ручной инструмент для фигурного выпиливания называется… | а) электролобзик б) электродрель в) электрорубанок
47. | Дерево с твёрдой древесиной это- | а) тополь б) берёза в) осина
48. | Дерево с мягкой древесиной это- | а) липа б) яблоня в) дуб

## Slide 18
49. | Столярный режущий инструмент для выборки гнёзд, проушин это - | а) топор б) стамеска в) резец
50. | Строгальный инструмент с длинной колодкой до 700мм это - | а) рубанок б) зензубель в) фуганок
51. | Строгальный инструмент, при помощи которого выстрагивают фальцы и четверти называется… | а) зензубель б) фальцгобель в) шпунтубель
52. | Элемент соединения деревянных деталей. Представляет собой прорезь на конце бруска для шипа соединяемой детали…. | а) плинтус б) гнездо в) проушина
53. | Оклейка малоценной древесины фанерами ценных пород дерева называется… | а) фанерование б) фугование в) шлифование
54. | Строгальный инструмент, срезающий очень тонкую стружку, представляет собой пластины различной формы из хорошей стали - | а) зензубель б) цикля в) цинубель
55. | Вещество, которое предохраняет древесину от влаги, называется…. | а) лак б) клей в) морилка

## Slide 19
56. | При поражении электрическим током необходимо… | а) облить водой б) выключить свет в)отключить электричество
57. | При работе с лаком необходимо… | а) надеть берет б) надеть рукавицы в) надеть маску
58. | Рабочее место столяра это - | а) стол б) верстак в) парта
59. | Крышка верстака устанавливается на… | а) лоток б) подверстачье в) закрутку
60. | При возникновении пожара необходимо… | а) звонить 01 б) звонить 02 в) звонить 03

## Slide 20: Ключ к проверке тестовых заданий
№ тестового задания | ответ | № тестового задания | ответ | № тестового задания | ответ
1 | а | 21 | в | 41 | а
2 | б | 22 | б | 42 | б
3 | б | 23 | б | 43 | б
4 | а | 24 | б | 44 | в
5 | б | 25 | б | 45 | а
6 | в | 26 | в | 46 | а
7 | в | 27 | б | 47 | б
8 | а | 28 | б | 48 | а
9 | а | 29 | а | 49 | б
10 | б | 30 | а | 50 | в

## Slide 21
№ тестового задания | ответ | № тестового задания | ответ | № тестового задания | ответ
11 | б | 31 | б | 51 | а
12 | б | 32 | б | 52 | в
13 | б | 33 | а | 53 | а
14 | б | 34 | б | 54 | б
15 | а | 35 | б | 55 | а
16 | б | 36 | в | 56 | в
17 | б | 37 | б | 57 | в
18 | б | 38 | б | 58 | б
19 | а | 39 | а | 59 | б
20 | б | 40 | в | 60 | а

## Slide 22
Спасибо за внимание!